## Slide 1
钹型换能器的仿真与设计
指导导师：王冠
小组成员：陈璇婧 金姝沛 刘守辽 姚秦 刘运强
汇报人：陈璇婧
汇报时间：2021年1月6日

## Slide 2
研究背景及意义
1
基本原理及理论计算
3
仿真模拟
4
目录
2
压电换能器
结构参数对其影响
5

## Slide 3
压电
热电
静电
磁电
能源问题
能源转换
电能、热能、
磁能、机械能
太阳能、风能、潮汐能等
能源浪费
1
研究背景及意义
技术转换方法
压电换能器
将电能和机械能相互转换的器件
使用压电换能器，可以不考虑发热、电磁干扰、寿命、污染等因素，且其结构简单、易于制作、占用空间小、机电耦合系数较高，是一种具有长远发展潜力的电能获取方式。

## Slide 4
复合压电材料
在有机聚合物基底材料中嵌入压电材料构成的。其在水声换能器中的应用比较广泛。
有机压电材料(压电聚合物)
如压电薄膜(PVDF)
这类材料相对PZT的柔韧度好、使用寿命更长、压电电压常数高、密度低、阻抗低
在水声超声测量、压力传感、引爆等方面应用广泛。但是其压电应变常数偏低，不适用于应用于能量收集
石英、镓酸锂、锗酸锂、锗酸钛等。
其压电性弱、介电常数低，但稳定性、机械品质因子都较高，多用于高频情况
应用较为广泛的是锆钛酸铅(PZT)
缺点是易碎、电损耗较大、稳定性差所以适用于载荷不大或起伏变化不大的情况
多用于制作超声振子、换能器、拾音器、压电变压器、陶瓷滤波器及蜂呜器等
无机压电材料
压电晶体（压电单晶体）
压电陶瓷（压电多晶体）
压电材料——具有压电效应（包括正压电效应和逆压电效应）
2
压电换能器

## Slide 5
不同结构换能器的比较
钹型
月牙型
纤维板
拱型
多层
悬臂梁
结构刚度过低，需要提高刚度或组合成特殊结构后应用
都具有较好的刚度
有较高的能量转换效率，
更适于在相对较低的频率下施加较大的力的情况下使用
——有较高能量转换效率，但刚度过大，标准轴载作用下转化获得的能量较小
——实现方便但刚度低，不适用于高压应力的环境中

## Slide 6
有剖⾯薄、频率低、重量轻、耐用、机电耦合系数较高的特点，且能有限的空间内有效利用空间并进行高效工作
压电换能器
适用于较低频率(<120 Hz)和中等负载(<100 N)下的振动系统的压电能量收集装置
钹型的优点及前景
工作时
压电材料两端
激励电压
钹型可以将压电材料的微⼩径向位移放大为帽的轴向振动。
整体的主要辐射⾯变为⾦属帽的上下表⾯，辐射效率大大提⾼
应力
金属端帽：将端帽上的轴向应力
放大
转换
使压电材料上的应力分布更加均匀，产生的电压更稳定高效，产生能量效率大大提高，且使其换能器本身的承受力增强
作用在压电材料上的径向拉应力
如今其也由十分广泛的应用，如其作为人流密集的地铁站、车流量大的公路上的能量收集器对地面上损失的机械能进行二次收集，再对外供电或储存于电容当中。在医学当中，钹型设计可应用于全膝关节置换术等骨科手术，对植入人体中的嵌入式传感器提供电能，普通换能器的体积不符合这种植入空间有限的情况但是钹型换能器可以。在海洋勘测方面，在水下装备如潜艇、鱼雷、水下无人机、水下机器人等耐压水听器的相关研究中广泛应用。

## Slide 7
由压电圆盘和在圆盘两侧相粘合的钹型金属端帽所构成，通过对该换能器表面施加应力，即对钹型金属端帽施加载荷，使其产生形变将机械能转换成电能。
3
基本原理及理论计算
钹型压电换能器的开路电压
钹

## Slide 8
在MATLAB中进行初步模拟，改变压电换能器的压电材料的厚度和半径，在相同情况下，各个厚度对应的产生的开路电压如下：
当使其他条件均保持不变，仅改变换能器的压电材料的半径时，其不同半径所对应的压电材料的径向应变、环向应变和位移图分别如下：
MATLAB中的模拟

## Slide 9
COMSOL中的结构参数
在COMSOL新建界面中选择
二维轴对称-结构力学-压电器件-特征频率
中间为PZT层，上下钹型金属帽为钢
4
仿真模拟

## Slide 10
设置边界条件及载荷
在固体力学板块对其添加边界载荷如图所示，边界载荷作用于钹型的顶部和底部，大小为0.7MPa。
在静电板块对其压电材料和钹型金属端帽接触的上方设置终端，下方接地。

## Slide 11
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
1.对应特征频率25199HZ

## Slide 12
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
2.对应特征频率27291HZ

## Slide 13
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
3.对应特征频率47586HZ

## Slide 14
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
4.对应特征频率49525HZ

## Slide 15
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
5.对应特征频率94534HZ

## Slide 16
振型截面、3D振型、压电材料表面电势图、回转几何图示
6.对应特征频率99506HZ

## Slide 17
尝试加入外连耦合电路，一侧接地一侧接终端电压。
设接入的电阻为800Ω，其终端电压随着频率的变化为
其总储能随着频率变化分布如下

## Slide 18
可见此时在频率为167000HZ时，其终端电压可达91V之高。
该局部放大图如下
可见此时在频率为25000HZ时，其储能最大可达0.5J

## Slide 19
结构参数对其影响
通过变各个结构参数，如压电材料的半径Lc、金属端帽与压电材料接触的面积的长度L0、金属端帽顶部的半径Li、压电材料厚度tp等，比较最终得出的输出电压图，寻找在理论上的该钹型换能器的最优化结构。

## Slide 20
(160000Hz,1780V)
Lc=34mm
Lc=40mm
(620000Hz,83V)
(860000Hz,-50V)
Lc=36mm
(100000Hz,765V)
Lc=38mm
(800000Hz,-520V)
(650000Hz,250V)
变Lc

## Slide 21
L0=24mm
(640000Hz,130V)
(100000Hz,86V)
(910000Hz,88V)
L0=26mm
L0=28mm
L0=30mm
(20000Hz,300V)
(360000Hz,-210V)
(700000Hz,87V)
(600000Hz,-72V)
(900000Hz,-70V)
(940000Hz,-78V)
(50000Hz,1253V)
变L0

## Slide 22
(94000Hz,108V)
(430000Hz,83V)
(525000Hz,81V)
Li=12mm
(143000Hz,464V)
(620000Hz,608V)
Li=10mm
Li=14mm
(50000Hz,1253V)
(143000Hz,771V)
(618000Hz,378V)
Li=16mm
变Li

## Slide 23
tp=1mm
(142000Hz,150V)
(55000Hz,-89V)
(719000Hz,95V)
(55000Hz,-142V)
(146000Hz,107V)
tp=1.5mm
(47000Hz,1280V)
(55000Hz,143V)
(628000Hz,-73V)
tp=2mm
tp=2.5mm
变tp

## Slide 24
通过综上比较并结合实际可行性，选择压电材料的半径为17mm，金属端帽与压电材料接触的面积的长度为2mm，金属端帽顶部的半径为9mm，压电材料厚度为2mm的结构参数，具体参数定义及构建完成后的钹型换能器，最终得出的输出电压图如下图所示。
(47000Hz,1280V)

## Slide 25
14238Hz
15997Hz
在以上得到的优化结构下的特征频率及每个特征频率所对应的振型截面、压电材料表面电势图如下：

## Slide 26
26404Hz
26482Hz

## Slide 27
55011Hz
55099Hz

## Slide 28
外接耦合电路对其影响
通过变外接耦合电路中所连接的电阻大小，观察其输出电压的变化。

## Slide 29
Ri=800Ω
(13000，905V)
(55000Hz，735V)
Ri=700Ω
Ri=900Ω
(55000，1067V)
(47000Hz,1280V)
Ri=1000Ω
从图中可见，当外界耦合电路的电阻越大时，其产生的终端电压也越大。
变Ri

## Slide 30
谢谢观看!